Procedimiento para el cálculo y calibración del flujo

## 1️⃣ Área del émbolo
A=π×(8.26​/2)2
A≈π×(4.13)2≈π×17.0569≈53.58mm2

## 2️⃣ Avance para 1 ml
1 ml = 1000 mm³
avance= (1000/53.58)≈18.66mm

## 3️⃣ Pasos por mm
- Tornillo M6 paso estándar: 1 mm/vuelta
- Motor NEMA17: 200 pasos/vuelta
- Microstepping: 16
 por mmpasos por mm=200×16=3200μpasos/mm

## 4️⃣ Pasos por ml
pasos/ml=18.66mm×3200≈59712μpasos

## 5️⃣ Pasos por segundo según flujo
Si flujoValor = 1 ml/h:
pasos/hora=59712 pasos/segundo≈59712/3600​≈16.59
Eso es 1 paso cada ~60 300 µs.